# Nowe opcje GeoStar 7i (od roku 2015)

### Klasyfikacja otworu zgodnie z dwiema normami

GeoStar 7i umożliwia klasyfikację gruntów w otworze dwiema normami:

1. PN-B-02480:1986

2. PN-EN ISO 14688-2:2006

W wersjach Small Biznes oraz Standard  możliwa jest klasyfikacja otworów tematu wg jednej wskazanej dla tematu normy. W wersjach Professional i Ultimate możliwa jest równoległa klasyfikacja otworów wg dwóch norm: podstawowej (głównej) oraz dodatkowej.

Wybór normy odbywa się:

1. Podczas tworzenia i definiowania tematu i wszystkie otwory tematu klasyfikowane są według wybranej normy jako domyślnej dla tematu. Norma domyślna będzie norma podstawową dla profili tego tematu (rys 1)

2. Niektóre wskazane otwory mogą być klasyfikowane wg innej normy głównej niż domyślna i wtedy ta norma będzie norma podstawową w tych otworach*)

3. W przypadku gdy obok klasyfikacji wykonanej jedną normą uznanej jako norma główna konieczna jest równoległa klasyfikacja wg innej normy dodatkowej to na kreatorze należy zaznaczyć Pokaż dodatkowo klasyfikacje wg….  *) . Wtedy możliwe będzie pokazanie kartach otworu profili sklasyfikowanych obu normami.

*)  Dotyczy to wersji Professional i Ultimate.

Rys 1. Wybór normy domyślnej dla tematu

Rys.2. Zmiana normy głównej dla wybranego otworu

Rys.3. Wybór normy dodatkowej

Aby kolumny z normą ISO były widoczne na arkuszu litologii należy na zakładce litologia nacisnąć Kolumny zaznaczyć kolumny SYMB. WG. ISO oraz OPIS ISO

Można także wczytać gotowy widok naciskając przycisk Wczytaj a następnie wybrać plik konfiguracji Standard + ISO.blk

W przypadku norm kreator symbolu pozwala wybrać Skł. Gł, a nastepnie dodać frakcje i przewarstwienia dla warstwy. Kretor wprowadzi formalnie zgodny z normą symbol i opis zgodnie ze skladem gruntu

. Można takżę skorzystajć z ikonki  i  manualnie wprowadzić tekst symbolu w specjalnym edytorze umożliwiajacym podkreslenia

Po wprowadzeniu danych zakładka litologia będzie miała postać jak poniżej:

Zakładka lilologia z przedstawieniem symoli gruntów wg dwóch norm

Uwagi: W symbolu gruntu w normie ISO występuja podkreslenia. Dotyczy  to przewarstwień. Ze względu na to że baza danych nie przyjmue czcionki pokreslonej w bazie GeoStar pokreslenia zapisywane są w formacie tekstu formatowanego RTF.

Pokreslenie zachowywane jest w bazie w postaci: {\ul xxx}

gdzie: 	{\ul  oznacza pocżątek podkreslenia

xxx  oznacza tekst podkreslony

}  oznacza koniec pokreslenia

I tak  SiCl  zachowywane jest w bazie danych jako: Si{\ul Cl}

### Pola dodane do GeoStar ze względu na normę PN-EN ISO 14688-1

W aktualizacji GeoStar od lutego 2015 dodano nowe pola związane z analizami makroskopowymi. Pola te związane są z normą ISO.

Pola te zawarte są w ramce oznaczonej czerwona ramka na powyższym rysunku.

### Możliwość alternatywnego wprowadzania warstw profilu zadając ich spągi

Bywa że w niektórych dokumentacjach wprowadzano głębokości litologii spągami a nie stropami, co niektórym użytkownikom stwarzało kłopot przy wprowadzaniu profilu do bazy danych GeoStar.

By usunąć ten problem do lutego 2015  wprowadzono do  GeoStar możliwość wprowadzania profilu spągami (stropy wyliczane sa automatycznie same) . Każdy otwór pamięta czy wprowadzono mu dane stropu czy tez spągu. Tabele warstw litologii oraz sposób włączanie tego trybu pracy pokazano na poniższym rysunku.

### Kopiowanie współrzędnych i rzędnych pomiędzy różnymi układami bazy danych.

W przypadku wprowadzenia współrzędnych w jednym układzie (np.  domyślnym X,Y)  można je skopiować do pól innego układu np. pól układu 1992 (pola X_1992, Y_1992). Możliwa jest także operacja odwrotna. Operacje takie umożliwiają także zmianę układu domyślnego.

Kopiowanie współrzędnych pomiędzy układami bazy danych umożliwia opcja menu:

Współrzędne -> Kopiuj współrzędne z układu do układu. Spowoduje to ukazanie się dialogu

Operacje można wykonać dla bieżącego otworu bazy danych lub otworów specjalnie wybranych, co pokazano na rysunku poniżej:

Kopiowanie rzędnych pomiędzy rożnymi odniesienia bazy danych umożliwia opcja menu:

Współrzędne -> Kopiuj rzędne do innego odniesienia. Spowoduje to ukazanie się dialogu

Skopiowanie rzędnych i współrzędnych jest operacją nieodwracalną, można jedynie wyczyścić pola wskazanego układu.

### Nowe opcje otworów drogowych.

Wprowadzanie rzędnej niwelety do bazy danych

Dodanie rzędnej niwelety (pole H_NIWELETY) umożliwia automatyczne tworzenie map geologiczno-inżynierskich z określeniem litologii gruntów oraz jego parametrów wzdłuż linii drogi na rzędnej niwelety.

Przykład takiej mapy w programie GeoPlan pokazano poniżej. Samo wygenerowanie takiej mapy w programie GeoPlan zostanie opisane w dalszej części.

Dane niwelety można wprowadzić do bazy danych w dwojaki sposób:

1. Wprost w bazie danychna zakładce Ogólne  wypełniając pole Rzedna niwelety (w ramce Drogownictw)o. W tej sytuacji rzedna niwelety musi być dla otworu znana.

2. Pobrać rzedną niwelety dla otworu z przekroju, przekazując jej wartość do bazy nijako automatycznie.

Wprowadzając do bazy danych wartość rzednej niwelety należy także odpowiedni oznaczyc paramtry otworu tzn. Czy otwór leży na linii drogi, czy też jest otworem L-ewym czy P-rawym. Ma to potem znaczenie przy wczytywaniu danych otworu na mape.

Kilometraż zadano jest opcja dodatkową i oznacza że kilometraż został wprowadznony manualnie przez uzytkownika (a nie np. wyinterpolowany przez komputer  z przekroju lub z mapy) i nie może zostac przez  żadną aplikację zmieniony.

Rzedne niwelety pobrane z przekrojów

Rzedne niwelety dla otworów mogą być także pobrane z przekrojów na które wczytano linie niwelety. Program wtedy sprawdza kolejne otwory przekroju, odczytuje rzędną niwelety w miejscu otworu i wprowdza ją do bazy danych. Aby wprowadzić odczyte dla otworów rzedne niwelety należy wybrac Narzedzia -> Wprowdź rzedne niwelety do bazy otworów. Opcja ta jest obecnie w opracowaniu

W przypadku złozonego układu warstw, w miejscach gdzie interpretacja litologii pomiedzy otworami znacznie się rózni od litologii w otworach można wygenerować  wirtualne otwory pomocnicze, wygenerowane automatycznie przez przekrój w miejscach wskazanych przez operatora programu.  . Warunki litologiczne tych miejsc  zostaną uwzglednione na mapie, a otwory te będą dodane do bazy danych jako pomocnicze (zaczynające się od znaku #). Aby wprowdzić taki wirtulany otwór pomocniczy należy wybrać z menu Narzedzia -> Otwórz nowy otwór w miejscu wskazanym. Wiecej o tworzeniu otworów wirtualnych opisano w dalszym rozdziale

Mapa geologiczno-inzynieska na poziome rzednej niwelety

Rzedne niwelety mogą byz wczytane na mapę przez program GeoPlan za pomocą dedykowanego sql.

### Nowe opcje przekrojów.

Wydzielenie geologiczne jako obiekt graficzny z dodanymi cechami litologii oraz geotechnicznymi  gruntów

Od marca 2015 właściwości graficzne  wydzielenia litologicznego (kolor i wzór wypełnienia, linia obrysu)  zostaną uzupełnione o wybrane cechy litologiczne,  geotechniczne a także materiałowe związane ze statecznością skarp.  Wcześniej wykonane przekroje zostaną przekonwertowane do nowego formatu w sposób automatyczny podczas wczytania.

Wydzielenia litologiczne są tworzona automatycznie jeśli zostaną utworzone kreatorem warstw. Jeśli wydzielenia zostaną utworzone manualnie jako zwykłe wieloboki  można je przekonwertować  do nowego formatu wskazując je i wybierając z menu kontekstowego Zamień na wydzielenie litologiczne. Cechy litologiczne wydzielenia można edytować także korzystając z menu kontekstowego. Pojawi się wtedy dialog edycji. Kod składnika głównego można wybrać ze słownika litologicznego (po wyborze przycisku „x”).

Wprowadzone cechy zostaną zachowane wraz z rysunkiem przekroju.

Wydzielenie geologiczne jako narzędzie do tworzenia otworów wirtualnych.

Nowe opcje przekrojów umożliwiają tworzenie tzw. otworów wirtualnych tzn. profili tworzonych na podstawie wydzieleń litologicznych przekroju, w  miejscu wskazanym na przekroju. Otwór taki posiada litologię zgodną w wydzieleniami przekroju w miejscu wskazanym i jest dodawany do bazy danych jako otwór wirtualny. Nazwa otworu wirtualnego zaczyna się od znaku # (np. #001).  Otwory takie są pomocne do tworzenia map i modelowania gruntów na zadanej głębokości, rzędnej lub na rzędnej niwelety uwzględniając zgodny z przekrojem przebieg warstw.

Otwory wirtualne zalec się tworzyć w miejscach:

- Większych odległości miedzy otworami badawczymi

- W miejscach złożonej tektoniki

- W miejscach zmienności soczewek (jeśli soczewka zaczyna się pomiędzy dwoma otworami o większej odległości zaleca się otworzyć otwór wirtualny przed początkiem soczewki i na początku soczewki)

Tworzenie otworu wirtualnego odbywa się poprzez wybranie z menu Narzędzia -> Utwórz nowy otwór w miejscu wskazanym.

Spowoduje to utworzenie linii pionowej przesuwającej się wzdłuż przekroju, a naciśniecie lewego przycisku myszy spowoduje okazanie się dialogu parametrów w miejscu wskazanym przez mysz.

Akceptacja powyższego dialogu spowoduje uaktywnienie aplikacji bazy danych oraz przesłanie do niej komunikatu i pliku o parametrach otworu i litologii. Odebranie przez bazę danych tego komunikatu  spowoduje otwarcia okienka dodania otworu wirtualnego do bazy danych.

W przypadku niektórych wersji GeoStar okienko będzie miało wygląd:

Po akceptacji baza danych wykona następujące operacje:

- Do tabeli GS_OTWORY  (zakładka Ogólne),  doda otwór o nazwie #......  z parametrami lokalizacji na przekroju, a jeśli jest to przekrój drogowy także kilometraż.

- Do tabeli GS_LIT  (zakładka litologia) doda litologię o wydzieleniach zgodnych z wydzieleniami na przekroju  w miejscu otworu.

Otwór taki zostaje w bazie danych sklasyfikowany jako Otwór wirtualny co pokazano poniżej

Aby dodany do bazy danych otwór wirtualny pojawił się na przekroju należy z menu aplikacji Przekroje wybrać Wstaw -> Otwór.

Informacje pomocnicze: Dane z przekroju do bazy danych przekazywane są trzyfazowo:

- Zastaje uruchomiana  aplikacja Obslbaz.exe (o ile nie została uruchomiona wcześniej)

- Zostaje utworzony komunikat Windows o tym że baza danych odebrać pliki z informacjami o otworze do utworzenia. Jednocześnie komunikat ten zawiera ścieżkę dostępu do tych plików.

- Odczytuje te pliki realizując ich treść.

Dostosowanie litologii istniejącego otworu do wydzieleń na przekroju.

Nowe opcje przekrojów umożliwiają dostosowania  litologii istniejących w bazie danych otworów do parametrów  wydzieleń litologicznych na przekroju.

Jeśli np. wydzielenia zostały ”oseriowane” lub przypisano im symbole warstw geotechnicznych,  to parametry te można przekazać do otworów w bazie danych, a tym samym na rysunki kart otworu.

Aby to wykonać należy wybrać z menu  Dostosuj litologie istniejącego otworu do przekroju. Po wyborze tej opcji pojawi się okienko dialogowe:

W lewej częsci znajduje się okienko dialogowe wyboru otworów do których należy przekazać parametry watsw przekroju. Po prawej stronie lista mozliwych do przekazania parametrów oraz wybór operacji.

- Zastąp istniejącą litologię na nową na podstawie wydzieleń - Wybór tej operacji spowoduje wyczyszczenie całej litologii w wybranym otworze oraz wprowadzenie nowej zgodnej z wydzieleniami litologicznymi na przekroju.

- Wprowadź tylko wybrane parametry do istniejącej litologii - W opcji tej warstwy litologiczne w bazie danych nie zostanę ruszone, a jedynie zostaną wprowadzone do nich zaznaczone parametry.

W operacji drugiej Istnieje możliwość nie nadpisywania wprowadzonych wcześniej do bazy danych parametrów - Nie nadpisuj istniejących wartości. Jest to opcja uzupełnienia brakujących informacji.

Wybór OK spowoduje:

- Uruchomienia aplikacji Baza danych (Obslbaz.exe)

- Weryfikacje wybranych pól bazy danych w zaznaczonych otworach.

Weryfikacja może potrwać jakiś czas (nawet 5 sekund na otwór). Podczas weryfikacji wyświetlany jest komunikat pokazany na poniższym rysunku:

Przy współpracy bazy danych z przekrojami zaleca się (jeśli to możliwe) uruchamiać aplikację bazy danych na jednym monitorze, a przekroje na drugim

### Nowe opcje Profili konfiguracji.

Profil konfiguracji zawiera pełną konfigurację i dane środowiska roboczego GeoStar. Wybierając profil  konfiguracji zmieniamy bazę danych,  oraz wszelkie ustawienia i dokumenty.  Zmieniając dany profil wybiera się izolowane  środowisko robocze. Kolejne profile konfiguracji  nic nie wiedzą o sobie. Zmiana profilu następuje po wyborze z menu Profile Konfiguracji

Rys. Wybór profilu

Tworzenie kopii profilu konfiguracji

Utworzenie kopii profilu umożliwia zachowanie w kopii bazy danych, przekrojów i wszelkich ustawień profilu. Kopie tworzymy naciskając Wyślij Kopie profilu. Operacja umożliwia:

- Stworzenie kopii bezpieczeństwa danych profilu co może zostać wykorzystane w przypadku awarii sprzętu lub przeniesieniu danych na nowy komputer.

- Zachowanie danych na nośniku przenośnym (pen drive) by przekazać innemu oddziałowi lub pracownikowi firmy

- Wysłanie danych na serwer archiwalny tak by inni pracownicy mogli korzystać ze środowiska zachowanego profilu

W przypadku pierwszej i trzeciej opcji należy wcześniej przygotować odpowiedni  folder w którym tworzone będą kopie profili.

Aby przesłać kopie profilu należy wybrać  Wyslij kopie profilu co spowoduje ukazanie się następującego dialogu

Rys. Eksport profilu konfiguracji do wskazanego floderu z zadaną nazwą kopii

Pole nazwa tworzonej kopii nie musi być nazwą wysyłanego profilu, lecz może nią być z dopiskiem np. daty lub innym. PO wkazaniu folderu (takżę sieciowego) wszelkie dane profilu zostana wysłane do tego folderu.  Wskazany raz folder jest pamietany i można tworzyć w nim kopie kolejnych profili, także z innych koputerów. W folderze kopii zostanie utworzony folder o nazwie tworzonej kopii oraz plik konfiguracji profilu z rozszerzeniem '.profil.backup.inf’.

Jako folder docelowy tworzonych kopii najlepiej stworzyć folder na dysku „D” lub innym dostepnym D:\GeosDane\Kopie profili\ . Wszelkie pliki i baza danych znajowane są automatycznie „gdzie by nie były” i kopiowane do folderu docelowego. Pliki  rysunków przekrojów kopiowane są jednak pod warunkiem że zachowywane są zgodnie z ustawieniami domyslnymi w profilu. W przypadku zachowywanie przekrojów  w róznych indywidualnych miejscach nie zostaną one skopiowane do folderu kopii.  Problem ten także  nie wystapi w przypadku zachowywania przekrojów w bazie danych .

Wczytanie kopii profilu konfiguracji

Kopie profilu  można wczytać z dowolnego miejsca  w dowolne nowe miejsce i pracować dalej na danych  zachowanych w kopii profilu. Przy imporcie profilu wszelkie ścieżki zostaną indywidualnie dostosowane do nowej lokalizacji. Aby wczytać profil należy wybrać Wczytaj kopie profilu. Spowoduje to ukazanie się dialogu z opcjami:

- Wczytaj do bieżącego profilu (bieżący profil zostanie nadpisany danymi z kopii)

- Wczytaj jako Nowy profil (zostanie utworzony nowy profil na podstawie kopii)

W przypadku Wczytywania jako nowy profil

Rys. Wcztytanie profilu konfiguracji z wykonanej kopii

Opcje Wczytaj szablony programów oraz Wczytaj palety programów używamy wyłącznie przy przenoszeniu danych na nowy komputer lub w wymaganych sytuacjach. Zaimportowany profil zostanie dodany do istniejącej listy profili i będzie można go wybrać, a następnie dalej pracować  na jego danych.  W przypadku importu do istniejącego profilu dane zostaną nadpisane. Należy być ostrożnym przy imporcie do bieżącego profilu na którym się pracuje

Usuwanie profilu konfiguracji

W przypadku definitywnego zakończenia prac objętych jakimś profilem konfiguracji możliwe będzie jego usunięcie. Po wyborze Usuń wskazany profil możliwe będzie usuniecie deklaracji profilu z bazie GeoStar i przestanie się on wyświetlać na liście profili konfiguracji. Znaczenie Usuń folder danych profilu usunie dodatkowo jego prywatny folder oraz wszelkich danych z nim związanych.  Opcje usuwania profilu pokazano na rysunku poniżej

Rys. Opcje usuniecia profilu

### Wyszukiwanie otworów z zadanymi cechami litologii

W przypadku wyszukiwania otworów z zadanymi cechami litologii np. Symbol gruntu zawiera Pd lub  kod składnik głównego równy jest 12 można użyć wyszukiwarki otworów spełniających te cechy. Można w tym celu użyć ikonki znajdującej się w górnej części okna głównego bazy danych Szukaj otworów. Spowoduje to ukazani się dodatkowego małego okienka na którym można wybrać opcje wyszukiwania. Po prawej stronie znajduje się lista wyszukiwanych pól wraz z możliwymi parametrami. Wyszukiwani działa na zasadzie alternatywy tzn. LUB. Wprowadzenie dwóch wartości jak na poniższym rysunku sprawi że będą wyszukiwane otwory posiadające wartość ?? w dowolnym z zaznaczonych pól.

Rys. Wyszukiwanie otworów posiadajacych wskazane cechy.

Po naciśnięciu Szukaj na formie głównej zostanie wskazany pierwszy otwór spełanijący kryteria. Po naciśnięciu Pokaż następny zostanie wskazany następny spełniający to samo kryterium. Forma jest niemodalna tzn. że może istnieć nie zakłócając pracy innych okien i okna głównego bazy danych.

### Pełne parametry gruntów wg ISO (tylko w wersji Ultimate)

Po wybraniu Parametru gruntów wg ISO pojawi się okienko z zakładkami kolejnych części parametrów.

Parametry te są zmagazynowane w bazie danych w tabeli GS_PROBY_GRUNTY. Pełne wykaz parametrów pokazano ponizej