NOWE OPCJE BAZY DANYCH OD WRZESNIA 2017

1. Nowe opcje listy otworów w bazie danych (zawansowany filtr SQL oraz rysunek profilu wybranego otworu)

2. Ustaw filtr SQL - Zaznaczanie otworów przy pomocy kreatora SQL wg zadanego klucza np. zawierające literę I w polu symbol tabeli litologii

NOWE OPCJE PRZEKROJÓW OD WRZESNIA 2017

Nowe opcje Przekrojach – Zadawanie numeru warstwy geotechnicznej

Po kliknięciu Wstaw -> Numer warstwy geotechnicznej zmieni się kursor myszy.  W przypadku kliknięcia w miejscu warstwy litologicznej pojawi się dialog przypisujący warstwie litologicznej przekroju numer zadany przez użytkownika (w tym przypadku A3)

Oznaczenie Wprowadź numery do odpowiednich warstw bazy danych spowoduje pojawienie się okienka informacyjnego w jakich otworach i na jakich głębokościach zostaną wprowadzone numery warstw geotechnicznych. Naciśnięcie OK spowoduje wprowadzenie wskazanych numerów odpowiednich warstw w tabeli litologii bazy danych

Po nacisnieciu w miejscu warstwy geotechnicznej Wstaw tekst w kółku domyślny tekst jest zgodny z numerem warstwy w tym miejscu.

Nowe opcje Przekrojach – Automatyczna korekcja szerokości kółka oznaczenia warstwy geotechnicznej do długości tekstu

Po wybraniu Format -> Nowe obiekty graficzne należy zaznaczyć Koryguj szer. kółka do długości tekstu.

Po wybraniu tej opcji szerokość kołka oznaczenia warstwy geotechnicznej będzie korygowana do długości tekstu (o ile ta będzie większa od średnicy domyślnej)

# Listopad 2017

## Import tabeli litologii z pliku CSV (występuje od wersji GeoStar7i Professional)

Wraz z aktualizacją z listopada 2017r. możliwe jest wprowadzanie do programu GeoStar7i (Professional/Ultimate) litologii zapisanej wcześniej w Excelu lub innym arkuszu kalkulacyjnym (ważne: import jest możliwy tylko poprzez pliki csv).

Przed wykonaniem importu litologii z pliku CSV należy wybrać temat, do którego ma zostać zaimportowana litologia (najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie nowego tematu, do którego zostaną zaimportowane dane, a w przypadku braku błędów będzie można przenieść zaimportowane otwory do właściwego tematu).

Narzędzie Import CSV wybieramy z Narzędzia pomocnicze → Export/Import XML → Import CSV.

Pojawia się okno, w którym wybieramy przycisk Wczytaj CSV. Pokaże się następne okno, w którym wybieramy Wczytaj z CSV.

Znajdujemy odpowiedni plik i klikamy Otwórz. Plik CSV powinien zostać wczytany do widocznej tabeli. Należy sprawdzić czy program dobrze ustawił wczytane kolumny. Jeśli np. kolumna X jest opisana jako Y należy dwa razy kliknąć błędny nagłówek kolumny (żółte pole) i z listy rozwijanej wybrać właściwą kolumnę (w tym przypadku X).

Kolejną funkcją jest Pomiń od góry wierszy, która umożliwia ustawienie, od którego wiersza mają być wczytywane dane.

Jeśli wczytywane kolumny są ustawione poprawnie to zatwierdzamy operację przyciskiem OK.

W głównym oknie programu pojawi się wczytana tablica CSV, a z prawej strony lista otworów do importu. Można zaznaczać poszczególne otwory albo wybrać przycisk Wszystkie.

Następnie należy kliknąć Importuj zaznaczone. Pojawi się okno z informacją dot. Importu. Kliknięcie okna dwa razy myszką powoduje zniknięcie wspomnianego okna.

Moduł Import z CSV działa na tzw. Transakcjach więc aby dane zostały ostatecznie wprowadzone do bazy danych GeoStar należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Następnie można zamknąć moduł przyciskiem Zamknij i przejść do aplikacji Baza danych w celu ewentualnego uzupełnienia zaimportowanych danych.

## Import litologii otworów, sondowań CPT lub sondowań dynamicznych z innej bazy danych GeoStar (występuje w programie GeoStar7U BDGI)

Możliwe jest doczytywanie wymienionych tabel do bazy danych GeoStar. Podczas pracy na wielu stanowiskach często zdarza się sytuacja, gdy na jednym stanowisku zostały wprowadzone podstawowe dane otworu, a na drugim – litologia lub sondowania. W tym przypadku, aby doczytać do otworów informacje o np. litologii należy wybrać z menu opcje widoczne na poniższym rysunku.

W rezultacie pojawi się okno, w którym musimy wybrać odpowiedni plik .gdb zawierający bazę danych z potrzebną tabelą. Następnie pojawi się właściwe okno importu widoczne poniżej.

Należy wybrać z którego tematu i jakie otwory powinny zostać zaimportowane.

Następnie należy kliknąć przycisk Weryfikuj. W polu Uwagi pojawi się informacja o ewentualnej niezgodności (np. braku odpowiedniego otworu w istniejącej bazie). Po weryfikacji można wybrać przycisk Importuj. Pojawi się monit proszący o potwierdzenie czy chcemy zaimportować wybrane dane. Jeśli jesteśmy pewni, że dobrze wybraliśmy otwory klikamy Tak.

Po zaimportowaniu zamykamy okno i sprawdzamy czy w bazie danych pojawiły się nowe dane.